## Slide 1
面向真实存内计算系统的机器学习训练研究
TECHNOLOGY

## Slide 2
研究背景与问题
01

## Slide 3
机器学习算法在科学与技术的诸多领域得到了广泛应用，因为它们能够从经验中学习并不断改进。然而，训练这些算法是一个计算密集型过程，需要处理大量训练数据。在传统的处理器中心化系统（如 CPU 和 GPU）中，数据需要在内存和处理器之间频繁传输，这不仅消耗大量能量，还占用执行周期。当计算量和数据局部性不足以抵消这种数据移动的开销时，数据传输就会成为机器学习训练的性能瓶颈。
研究背景与问题

## Slide 4
解决方案：存内计算
02

## Slide 5
存内计算（Processing-in-Memory，PIM）是一种以数据为中心的计算范式，其核心思想是在存储器内部或其附近集成处理单元，从而减少数据在内存和处理器之间的频繁传输。通过这种方式，PIM 能显著提高内存带宽的利用率并降低访问延迟。相比传统 CPU/GPU 系统，PIM 的优势在于能够在靠近数据的地方直接进行计算，从而缓解数据传输带来的性能瓶颈和能耗问题。近年来，PIM 技术已经取得实际落地的进展，出现了多种商用或实验性 PIM 系统，为机器学习训练提供了新的加速途径。
存内计算

## Slide 6
现有真实PIM系统案例
03

## Slide 7
目前已有多种真实 PIM 系统。UPMEM 在 DRAM 内存库附近集成小型核心，实现通用计算。三星的 HBM-PIM 和 AxDIMM 分别在 HBM 和 DDR 模块中集成 SIMD 单元或 FPGA，用于神经网络和推荐系统加速。SK Hynix 的 AiM 基于 GDDR6，支持深度学习计算；阿里巴巴的 HB-PNM 通过 3D 堆叠结合内存与专用加速器，用于推荐系统。这些系统的特点是 CPU 可访问标准内存和 PIM 内存，PIM 核高带宽、低延迟，但频率和缓存有限，通信通常需通过主机。
现有真实PIM系统案例

## Slide 8
研究目标
04

## Slide 9
本研究旨在量化通用 PIM 架构在机器学习训练中的潜力。我们在支持 PIM 内存的系统上实现了四种经典算法：线性回归、逻辑回归、决策树和 K 均值聚类。研究未包含深度学习训练，因为 GPU 和 TPU 已经高度优化。通过评估训练精度、性能和可扩展性，探索 PIM 对内存受限机器学习任务的加速效果。
研究目标

## Slide 10
方法与优化
05

## Slide 11
在 PIM 实现中，我们遵循近期文献的编程建议，并针对 PIM 的限制进行优化。主要措施包括：使用定点表示、量化和混合精度来缓解浮点计算不足；通过查找表（LUT）替代复杂激活函数提升计算效率；合理布置数据实现流式访问，充分利用高带宽内存；扩展 PIM 支持的内存容量，使大规模训练数据无需频繁传输到主机，从而提升性能。
方法与优化

## Slide 12
实验结果与观察
06

## Slide 13
实验结果表明，对于内存受限的机器学习训练任务，PIM 系统可显著提升性能。当操作可被 PIM 硬件原生支持，或通过查找表高效替代时，配备 PIM 内存的系统表现优于传统 CPU 和 GPU 系统。线性回归、逻辑回归、决策树和 K 均值聚类的训练任务在 PIM 系统上实现了更高的内存带宽利用率和较低的数据传输开销。
研究背景与问题

## Slide 14
结论与展望
07

## Slide 15
PIM 系统在内存受限的机器学习训练任务中表现出显著优势。通过高带宽、低延迟的内存访问和合理优化，可提升性能和可扩展性。未来工作包括开源 PIM 上的算法实现与评估脚本，为开发者提供编程建议，并为下一代 PIM 架构设计提供参考。
研究与展望