## Slide 1: 第3章 电路的基本分析方法
3.1 电路的图
表示电路几何结构的图形，图中的支路和节点与电路的支路和节点一一对应。

## Slide 2: 树支与连支
树满足下列条件：
(1)连通
(2)包含所有节点
(3)不含闭合路径
树支：构成树的支路
连支：属于图而不属于树的支路
特点:
2）树支的数目:
1）对应一个图有很多的树
Notes: n代表节点

## Slide 3
网孔电流是为分析问题方便而虚设的电流。
网孔分析法是以网孔电流为求解对象，根据KVL列方程，从而求出网孔电流，然后再求出各支路电流或电压。
3.2 网孔电流法

## Slide 4: 列网孔方程
列网孔方程的方法就是列KVL方程
R1 . I1 + R3 . I1 - R3 . I2 =Us1 . . . . . . . (1)
( R1+ R3 ) . I1 - R3 .I2 = Us1
R2 . I2 + R3 . I2 - R3 . I1 = - Us2 . . . . . . . (2)
-R3 . I1 + ( R2+ R3 ) . I2 = - Us2
网孔1:
网孔2:
电压升
电压升
自电阻
自电阻
互电阻
互电阻
R3
R2
R1
Us1
Us2
+
-
+
-
I1
I2
Notes: 自电阻是该网格中涉及的所有电阻，互电阻是该网格和其他网格交集的电阻，其正负号取决于另一个网格虚设的网孔电流方向

## Slide 5: 例1：
用网孔法求三个电阻上的电流。
解：
(5+20)I1-20I2 =20
-20I1+(10+20)I2 = -10
I1 =
20 -20
-10 30
25 -20
-20 30
=1.143A
同理： I2 = 0.429A
I′= I1 =1.143A
I″= I2 = 0.429A
I"'= I1 - I2 = 0.714A
所以：
I1
20
10
5
20V
10V
+
-
+
-
I"'
I′
I″
I2

## Slide 6: 例2：
用网孔法求 I。
解：
(20+30)I1+30I2 = 40
I2=2A
(30+50)I2+30I1 = U
解得：I1= - 0.4A
所以：I =I1+I2 =1.6A
虚网孔
I1
I2
30
50
20
40V
+
-
2A
I
+
U
-
(20+30)I1+30I2 = 40
或：
I2=2A
Notes: 对于网孔1可以列出方程，注意此题互电阻前面系数为正；对于网孔二，可以直接取用电流源的电流，也可以将其假设其电压后再列方程

## Slide 7: 例3：
列网孔方程
注意电流源两端的电压
(1) 3I1 - I2 - 2I3 = 7 - U
解：
(2) - I1 + 6I2 - 3I3 = 0
(3) - 2I1 - 3I2 + 6I3 = U
(4) I1 - I3 = 7 制约方程
+
-
U
+
-
U
I1
I3
I2
7V
+
-
1
2
7A
2
1
3
Notes: 此处这个7A的电流源两边也有电压，需要自行设定并标出
注意最后这个电流源的电流需要在列一个制约方程来求解

## Slide 8: 例4：
用网孔法求Ix 。
(1) 12I1 - 2I2 = 6 - 8Ix
解：
(2) - 2I1+ 6I2 = 8Ix- 4
(3) I2 = Ix 制约方程
12I1 - 2Ix = 6 - 8Ix
- 2I1+ 6Ix = 8Ix - 4
网孔方程为：
整理后：
- 2I1 - 2Ix = - 4
12I1 + 6Ix = 6
解得：
Ix = 3A
4V
2
10
6V
+
-
4
Ix
+ -
+
-
8Ix
I2
I1

## Slide 9: 注意事项
(2) 网孔方程的系数是电阻，电源是电压源。
(1) 列网孔方程时，要先画出绕行方向。
(3) 若电路中的元件是电导，则要把电导换成电阻(R=1/G)。
(4) 若电路中的电源是电流源，要标出电流源两端的电压。

## Slide 10: 3.3 回路电流法
以回路电流为未知量列电路方程，分析
电路的方法。
回路法与网孔法不同的是，网孔分析法仅适用于平面电路，回路电流法没有此限制，适用于平面或非平面电路。

## Slide 11: 例5：
用回路电流法列出电路的方程。
R5
R6
R2
R3
R1
+ -
US1
US5
+
-
R4
（a）
I2
I1
I3
解：
R1 I1 +R6 （I1 - I3）+R5 （I1 + I2 - I3）+ R4 （I1 + I2 ）= - US1 - US5
R2 I2 +R5 （ I2 + I1 - I3）+ R4 （I1 + I2 ）= -US5
R6 （ I3 - I1 ）+R3 I3 +R5 （ I3 - I1 - I2 ）= US5

## Slide 12: 回路法的一般步骤：
(1) 选定l=b-(n-1)个独立回路，并确定其绕行方向；
(2) 对l 个独立回路，以回路电流为未知量，列写
其KVL方程；
(3) 求解上述方程，得到l 个回路电流；
(4) 求所需的各支路电流或电压。

## Slide 13: 3.4 节点电压法
节点分析法以节点电压为求解变量，根据KCL对(n-1)个节点列电流方程。
1.节点电压
电路中任选一个节点为参考点（零电位）。
2
G3
G2
G1
Is
G4
G5
1
3
4
4
其余的每一个节点到参考点的电压降为这个节点的节点电压。
1 2 3
1 2 3
4

## Slide 14: 2.推导方程
(1) 根据KCL：
2
G3
G2
G1
Is
G4
G5
1
3
0
I1
I2
I3
I4
I5
节点1: I1+ I5 -Is = 0
节点2: I2+ I3 - I1 = 0
节点3: I4 - I2 - I5 = 0
(2) 把支路电流用节点电压表示：
I1 = G1 . ( U1 - U2 )
I3 = G3 . U2
I4 = G4 . U3
I2 = G2 . ( U2 - U3 )
I5 = G5 . ( U1 - U3 )
代入上式

## Slide 15
(3) 整理后得：
2
G3
G2
G1
Is
G4
G5
1
3
0
(G1+G5)U1 - G1U2 - G5U3 = Is
节点1：
节点2：
节点3：
- G1U1+ (G1+G2+G3)U2 - G2U3 = 0
- G5U1 - G2U2 + (G2+G4 +G5)U3 = 0
(4) 节点方程的一般形式：
节点1： G11U1+ G12U2+ G13U3 = Is11
节点2： G21U1+ G22U2+ G23U3 = Is22
节点3： G31U1+ G32U2+ G33U3 = Is33
G11
G22
G33
G11
G22
G33
G12 G13
G21 G23
G31 G32
G12 G13
G21 G23
G31 G32
自电导
互电导
Notes: 等号右边是电流流入减流出

## Slide 16: 例6：
列节点方程
2
G3
G2
G1
G4
G5
1
3
4
+
-
Us
解一：选4为参考点
节点1： U1 =U s
节点2：
节点3：
+ (G1+G3+G4)U2
- G1U1
- G3U3
= 0
+ (G2+G3 +G5)U3
- G2U1
- G3U2
= 0
Notes: 节点1要求的是U1，串联的电流源负极接地，正极与节点1相连，U1可以直接取用Us
节点2和节点3均含有-G4U4，只不过U4等于0

## Slide 17: 解二：
选3为参考点
节点1：
节点2：
节点4：
U1 - U4 = Us
制约方程
4
2
G3
G2
G1
G4
G5
1
3
+
-
Us
I
注意电压源支路上的电流
( G1+G2)U1
- G1U2
= - I
+ (G1+G3+G4)U2
- G1U1
- G4U4
= 0
+ (G4 +G5)U4
- G4U2
= I

## Slide 18: 例7:
列节点方程
解：
(1) (1/R1+1/R2)U1
(2) +(1/R2+1/R3)U2
(3) (1/R4)U3
制约方程
Is
R4
R2
R1
UR2
+
-
R3
gmUR2
2
1
3
0
- (1/R2)U2
= Is
(-1/R2)U1
= gmUR2
= - gmUR2
UR2 = U1 - U2

## Slide 19: 3. 节点法的解题步骤:
(1)节点方程的系数是电导，电源是电流源若电路中的元件是电阻，则要把电阻换成电导(G=1/R)。
4. 注意事项:
(1) 选参考点（选电源的一端，或支路的密集点）。
(2) 对（n-1)个节点，列方程。
(3) 解方程。
Us
2
G3
G2
G1
Is
R5
1
3
0
+
-
1/R5
0
0
1
2
2
1
3
3
(2)若电路中的电源是电压源，则 要注意电压源支路的电流。
I

## Slide 20
设参考点，把受控源当作独立源列方程
列写电路的结点电压方程。
例
2
1
3
iS1
R1
R4
R3
gu3
+
u3
_
R2
+
－
r i
i
R5
+
uS
_
解
下 页
上 页

## Slide 21
例
列写电路的结点电压方程。
1V
＋
＋
＋
＋
－
－
－
－
2
3
2
1
5
3
4V
U
4U
3A
3
1
2
注：与电流源串接的电阻不参与列方程
增补方程：
下 页
上 页
Notes: 与电流源串接的电阻不参与列方程（如图中中线上，与3A电流源串联3Ω电阻并不影响电流，3Ω的电阻可以直接化简成导线）
与电压源串联的电阻需要等效变换成电流源和电阻并联

## Slide 22
例
求U和I 。
90V
＋
＋
＋
－
－
－
2
1
2
1
100V
20A
110V
＋
－
U
I
解法1
应用结点电压法
3
1
2
解得：
下 页
上 页

## Slide 23: 习题1：
用网孔分析法求4Ω电阻的功率。
解：
I1
I2
I3
I4
+
-
U2
+ U1 -
4V
+
-
2
2A
2
4
1
网孔方程为：
制约方程为：
解得：

## Slide 24: 习题2：
列节点方程。
+ U -
2V
+
-
1
2
2V
+ -
2V
+ -
2
2
2
+ 2U -
1
2
3
解：
节点方程为：
I0
制约方程为：

## Slide 25: 再见
再见 !
谢谢大家!