## Slide 1
合外力对刚体做的元功：
力矩的功：
设作用在质元Dmi上的外力 位于
转动平面内。
一、力矩的功
§3-3 定轴转动中的功能关系

## Slide 2
二、刚体的转动动能
刚体的转动动能
比较：

## Slide 3
刚体定轴转动的动能定理：总外力矩对刚体所做的功等于刚体转动动能的增量。
三、定轴转动的动能定理
由定轴转动定律，若J 不变，
物体在 dt 时间内转过角位移 d 时，外力矩所做元功为
对比：

## Slide 4
四、刚体的重力势能
以地面为势能零点，刚体和地球系统的重力势能：
结论：刚体的重力势能决定于刚体质心距势能零点的高度，与刚体的方位无关。即计算刚体的重力势能只要把刚体的质量全部集中于质心处，当一个质点处理即可（无论平动或转动）

## Slide 5
若在刚体转动过程中,只有重力矩做功,其他力矩不做功,则刚体在重力场中机械能守恒.
即如果合外力（矩）不做功，非保守内力（矩）也不做功，只有保守内力（矩）做功，机械能守恒定律.
4、定轴转动的功能原理和机械能守恒定律
质点系功能原理对刚体仍成立：
Ae+Aid=(Ek2+Ep2)-(Ek1+Ep1)
若Ae+ Aid=0，
则 Ek +Ep =常量。
即刚体的重力势能和刚体的转动动能相互转化、总和不变。
=常量

## Slide 6
例：装置如图所示，均质圆柱体质量为m1，半径为R，重锤质量为m2 ，最初静止，后将重锤释放下落并带动柱体旋转，求重锤下落 h 高度时的速率v，不计阻力，不计绳的质量及伸长.
h
R
[解] 方法1. 利用质点和刚体转动的动能定理求解.
由质点动能定理
由刚体动能定理

## Slide 7
约束关系
联立得
方法2. 利用质点系动能定理求解
将转动柱体、下落物体视作质点系
由质点系动能定理
约束关系
联立得
h
R

## Slide 8
（1）应用机械能守恒定律
例：一质量为m，长为L的均匀细棒OA，可绕光滑轴在竖直平面内转动。今使棒从水平位置开始自由下摆.求细棒摆到 角时及竖直位置时其中心点C和端点A的速率。
（2）求细棒摆到竖直位置时
解：分析
o
c
A
A
A
EP
EP

## Slide 9
一、刚体的角动量
因
，所以 的大小为
质元 对O 点的角动量为
刚体关于O 的角动量：
§3-4 定轴转动刚体的角动量定理和角动量守恒定律

## Slide 10
对于定轴转动， 对沿定轴的分量 为
称刚体绕定轴转动的角动量。
刚体转动惯量：
刚体绕定轴的角动量：

## Slide 11
称为角动量定理的微分形式。
二、定轴转动刚体的角动量定理
由定轴转动定律，若J 不变，
为 时间内力矩M 对给定轴的冲量矩。
角动量定理的积分形式：

## Slide 12
且系统满足角动量定理
角动量定理比转动定律的适用范围更广，适用于刚体，非刚体和物体系。
对几个物体组成的系统，如果它们对同一给定轴的角动量分别为 ， ，
系统对该轴的角动量为

## Slide 13
三、定轴转动刚体的角动量守恒定律
定轴转动角动量定理：
定轴转动角动量守恒定律：物体在定轴转动中，当对转轴的合外力矩为零时，物体对转轴的角动量保持不变。
当
时，
有
即
(常量)
适用于刚体、非刚体和物体系。

## Slide 14
1. 刚体( J 不变)的角动量守恒
若 M=0，则 J =常量，而刚体的 J 不变，故  的大小，方向保持不变。
如：直立旋转陀螺不倒。
o

## Slide 15
2. 非刚体( J 可变)的角动量守恒
当 J 增大，w 就减小，当 J 减小，w 就增大。
如：当滑冰、跳水、体操运动员在空中为了迅速翻转也总是曲体、减小转动惯量、增加角速度。当落地时则总是伸直身体、增大转动惯量、使身体平稳落地。

## Slide 16
3. 物体系的角动量守恒
若系统由几个物体组成，当系统受到的外力对轴的力矩的矢量和为零，则系统的总角动量守恒：
如：直升机机尾加侧向旋叶，是为防止机身的反转。
Notes: 直升飞机的主旋翼在高速旋转时，会对空气产生作用力，根据力的相互作用原理，空气会对主旋翼产生一个反作用力。这个反作用力作用在主旋翼上，会使直升机向与主旋翼旋转方向相反的方向转动。为了平衡这个力，保持机身稳定，需要在尾部安装一个尾桨，以产生一个反向的力矩来平衡主旋翼产生的力矩。（转轴竖直）

## Slide 17
质点运动与刚体定轴转动对照
质点运动
刚体定轴转动
速度
加速度
角速度
角加速度
质量 m
转动惯量
动量
角动量
力
力矩

## Slide 18
质点运动规律与刚体定轴转动的规律对照
运动定律
转动定律
质点的平动
刚体的定轴转动
动量定理
角动量定理
动量守恒定律
角动量守恒定律
力的功
力矩的功
动能
转动动能

## Slide 19
质点运动规律与刚体定轴转动的规律对照
质点的平动
刚体的定轴转动
动能定理
动能定理
重力势能
重力势能
机械能守恒
只有保守力作功时
机械能守恒
只有保守力作功时

## Slide 20
例3-6 摩擦离合器 飞轮1：J1、 w1 摩擦轮2： J2、 静止，两轮沿轴向结合，求结合后两轮达到的共同角速度。
两轮对共同转轴的角动量守恒
解：
在啮合过程中，摩擦力矩做功，所以机械能不守恒，部分机械能将转化为热能。
2
1
2
1

## Slide 21
例3-7 匀质细棒：l 、m，可绕通过端点O的水平轴转动。棒从水平位置自由释放后，在竖直位置与放在地面的物体m相撞。该物体与地面的摩擦因数为 ，撞后物体沿地面滑行一距离 s 而停止。求撞后棒的质心C 离地面的最大高度 h ，并说明棒在碰撞后将向左摆或向右摆的条件。
分三个阶段进行分析。
解：
第一阶段：棒自由摆落的过程，机械能守恒。

## Slide 22
第二阶段：碰撞过程。系统的对O轴的角动量守恒。
第三阶段：碰撞后物体的滑行过程与棒的上升过程。物体做匀减速直线运动。
联合求解，即得碰撞后棒的角速度：

## Slide 23
'取正值，表示碰后棒向左摆；反之，表示向右摆。
棒向左摆的条件为
棒向右摆的条件为
棒的质心C上升的最大高度，也可由机械能守恒定律求得：

## Slide 24
已知：
例题）一木杆长 可绕光滑端轴O旋转。设这时有一质量为m的子弹以水平速度 射入杆端并嵌入杆内，求杆偏转的角度。
M
M+
m
特别注意：以后凡遇到质点与刚体的碰撞之类的问题，均要应用角动量守恒求解，而一般不能应用动量守恒求解。

## Slide 25
系统在子弹射入之后的角动量：
系统在子弹射入之前的角动量：
依角动量守恒定理：
子弹射入之前
M
M+
O
O
解：
此题可分为两个过程，(1) 碰撞过程；(2) 上摆过程。碰撞过程以子弹和木杆组成的系统的角动量守恒。上摆过程以子弹、木杆和地球组成的系统机械能守恒。
碰撞过程

## Slide 26
(2) 上摆过程：以M、m、地球为研究对象，以杆下端为势能零点
初态的机械能
末态的机械能
依机械能守恒：
（1）式代入（3）式
N
O
mg
M
M+
O